## Slide 1: 乒乓球遊戲同步顯示於PC UI上 專案進度報告
組長：陳陽棋
組員：謝秉君、林芳平

## Slide 2: 功能需求
由FPGA板上進行乒乓球遊戲，並將遊戲過程同步顯示於UI上
UI示意圖

## Slide 3: 情境需求
透過UART將FPGA的乒乓球過程傳至網頁的UI上

## Slide 4: 中斷功能
LED位移過程不斷發生中斷，中斷服務程序執行UART傳遞LED資料給PC

## Slide 5: BREAKDOWN
PC
2022/06/10
PC
註:PC與PS搞混，需重新設計Breakdown

## Slide 6: BREAKDOWN
2022/06/17

## Slide 7: BREAKDOWN
2022/06/24
第一版:使用FPGA GPIO腳傳送資料給Arduino，再透過Arduino的UART傳送給PC
新架構
舊架構

## Slide 8: BREAKDOWN
2022/06/24
最終版:直接使用FPGA內建的UART將資料傳送給PC

## Slide 9: 修正問題
Q1:FPGA上的LED位置傳送PC延遲了將近5秒鐘的時間
  A1:網頁的UART接收設定為1秒接收1次，將設定調成50ms接收一次，變成延遲1個LED的位置。
Q2: FPGA上的LED位置傳送PC延遲了1個LED的位置
  A2:SDK上讀取LED的位置設定為不斷讀取，改成中斷發生時才做讀取，即可完成FPGA與UI同步。

## Slide 10: 當周進度
06.17完成
林芳平
06.10 完成
陳陽棋
06.17 未完成
陳陽棋、謝秉君
06.24 未完成
謝秉君
陳陽棋
06.24 完成

## Slide 11: 乒乓球遊戲包成IP
將乒乓球遊戲的VHDL code打包成一個IP在Create Block Design可以呼叫
乒乓球遊戲Port腳
打包
唯獨led沒有輸出接腳，是因為led資料會透過AXI傳給PS端
再經由AXI-GPIO點亮LED

## Slide 12: SDK燒入問題(1/2)
第一版接線
錯誤通知

## Slide 13: SDK燒入問題(2/2)
擷取自:https://chowdera.com/2022/01/202201110537393387.html

## Slide 14: Block Design
第二版接線
讓乒乓球遊戲clk與PS端clk相同

## Slide 15: IRQ中斷設計
中斷服務程序
右玩家擊球鈕
LED位移clk
將LED資料透過UART傳送至PC
左玩家擊球鈕
中斷服務程序
將LED資料透過UART傳送至PC
最終版本
初版
讀取LED位置
中斷輸出腳

## Slide 16: 當周進度
06.17完成
林芳平
06.10 完成
陳陽棋
06.17 未完成
陳陽棋、謝秉君

## Slide 17: PC端UART接收測試
透過Arduino UART傳送資料給PC接收
一次傳送10個字元
最左與最右字元代表玩家擊球狀態
1:按下按鈕 0:未按下按鈕
中間8個字元代表LED狀態
1:LED亮 0:LED暗

## Slide 18: PC 網頁UI
10個字元所對應的顯示

## Slide 19: PC端設計(1/3)
PC

## Slide 20: PC端設計(2/3)
VB UI

## Slide 21: PC端設計(3/3)
點亮的Led以紅色表示
未點亮的Led以白色表示
玩家點擊按鈕的狀況同步顯示
未按下以白色表示
按下時以紅色表示

## Slide 22: 操作流程(1/5)
加入開發板
參考資料:https://www.youtube.com/watch?v=JPVTVNtJ7R4

## Slide 23: 操作流程(2/5)
加入GPIO

## Slide 24: 操作流程(3/5)
加入interrupt腳
加入interrupt腳
加入interrupt腳

## Slide 25: 操作流程(4/5)
最終RTL圖

## Slide 26: 操作流程(5/5)
加入SDK